## Slide 1: Requirement
PTT INI
  Nb-iot => Mqtt protocol
  MQTT server => server mqtt.inwini.com, user, password
  Postgress SQL=>user, password
IND Space
  Web Application (Login, Dashboard, Control, Management)
  API

## Slide 2
User
Farm
Node
Dashboard

## Slide 3
WebAPP:
Username
PASSWORD
NODE ID
User & Device
Install
Monitor

## Slide 4: MQTT topic
idxxx/message ส่วนการรับค่าสถานะที่ส่งจาก nb-iot
  {"moist":81.44, ความชื้อนในดิน
  "pump":false, เซนเซอร์ว่ามีการรดน้ำจริงหรือไม่
  "sensor":true, สถานะการเรียกค่าจากกล่องเซนเซอร์ว่ากล่องหลักเรียนไปขอข้อมูลแล้วมีการส่งกลับมาหรือไม่
  "humid":43.68, ความชื้นในอากาศ
  “temp”:25.6, อุณหภูมิในอากาศ
  "stick":353, count การทำงานของกล่องเซนเซอร์
  "tick":378, count การทำงานของกล่องหลัก
  "oppump":false คำสั่งการให้น้ำปัจจุบัน
  }
Idxxx/ack การส่งคำสั่งป้อนกลับเมื่อมีการสั่งงานจากผู้ใช้
  คำสั่งที่ป้อนให้+OK

## Slide 5: MQTT topic
Idxxx/config ค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในโหมดอัตโนมัติ (retain)
  {“min”:30, ค่าความชื้นต่ำสุด
  ”max”:70,”ค่าความชื้นสูงสุด
  opmode”:true โหมดการทำงาน true = automode}
Idxxx/command
  เปิดน้ำ v1
  ปิดน้ำ v2
  เซตค่าความชื้น ณ อากาศ m
  เซตค่าความชื้น ณ ดินเปียก n

## Slide 6: Requirement Plan I
MQTT
SERVER
WEB APP
Postgress SQL
Initial value
history data
NB-IOT
PTT INI
IND Space Co.,Ltd.
Realtime
parameter update
&
command
API

## Slide 7: Requirement Plan II
MQTT
SERVER
API
SERVER
PTT INI
IND Space Co.,Ltd.
NB-IOT
PTT INI SERVER
Postgress SQL
Dash Board
Command
WEB APP

## Slide 8
Web App Phase I
Front
log in by User Name/Password
Dashboard
- หน้าแสดงผลค่าที่ได้รับในปัจจุบัน สถิติรายวัน/เดือน/ปี
การควบคุมIoT
- แยกเป็น Site/โรงเรือน/ชนิดพืช
Notification ผ่านไลน์
- แจ้ง Emergency Case เช่น นำ้ท่วม น้ำไม่ไหล
Admin
กำหนดผู้ใช้ระบบ
- Manage/View Only
เก็บlog ผู้ใช้งาน
- Site/Name/Time
ตั้งค่า
- แยกเป็นเครื่องมือ เครื่องวัดความชื้น, LED,...
- แยกเป็นโรงเรือน/ชนิดผัก
- สั่งงานเอง/อัตโนมัติ
- ตั้งการรับส่งข้อมูล แยกเป็นโรงเรือน
Contact : คุณป้อม พี่นัท น้องเจี้ยบ น้องเดียร์
Phase II (User Need)
Market Place App
ต้องได้ข้อสรุปเรื่อง
- ห้องเย็น
- ประสานงานจุดจำหน่าย สถานีบริการ/ Amazon owned by PTT
Fb Page ผ่าน Service ขนส่งต่างๆ

## Slide 9
Flow (Sensor)
Database:
Postgres
PTT Server

## Slide 10
Flow (Control)
Database:
Postgres
PTT Server