## Slide 1: MQTT topic
xxx/message ส่วนการรับค่าสถานะที่ส่งจาก nb-iot
  {"moist":81.44, ความชื้นในดิน max 100, min 0 และ -1 เป็น nodevice
  "pump":false, เซนเซอร์ว่ามีการรดน้ำจริงหรือไม่
  "sensor":true, สถานะการเรียกค่าจากกล่องเซนเซอร์ว่ากล่องหลักเรียนไปขอข้อมูลแล้วมีการส่งกลับมาหรือไม่
  "humid":43.68, ความชื้นในอากาศ max 100, min 0 และ -999 เป็น nodevice
  “temp”:25.6, อุณหภูมิในอากาศ max 80, min 0 และ -999 เป็น nodevice
  "stick":353, count การทำงานของกล่องเซนเซอร์
  "tick":378, count การทำงานของกล่องหลัก
  "oppump":false คำสั่งการให้น้ำปัจจุบัน
  }
xxx/ack การส่งคำสั่งป้อนกลับเมื่อมีการสั่งงานจากผู้ใช้
  คำสั่งที่ป้อนให้+OK

## Slide 2: MQTT topic
xxx/config ค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในโหมดอัตโนมัติ (retain)
  {“min”:30, ค่าความชื้นต่ำสุด
  ”max”:70,”ค่าความชื้นสูงสุด
  opmode”:true โหมดการทำงาน true = automode}
  ค่าที่ตั้งได้คือตั้งแต่ 0 – 100 และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ min ห้ามมากกว่า max
xxx/command
  เปิดน้ำ v1
  ปิดน้ำ v2
  เซตค่าความชื้น ณ อากาศ m
  เซตค่าความชื้น ณ ดินเปียก n