## Slide 1
User
Farm
Node
Dashboard

## Slide 2
WebAPP:
Username
PASSWORD
NODE ID
User & Device
Install
Monitor

## Slide 3: MQTT topic
xxx หมายถึง id ของเครื่องเริ่มรันตั้งแต่ 001
xxx/message
  ค่าข้อมูลที่ส่งสถานะจากเซนเซอร์ต่างๆ
xxx/ack
  Acknowledge เมื่อมีการส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์
xxx/command
  ข้อมูลคำสั่งควบคุมอุปกรณ์
xxx/config
  ค่า config ที่ใช้สำหรับโหมดอัตโนมัติ

## Slide 4: MQTT topic
xxx/message ส่วนการรับค่าสถานะที่ส่งจาก nb-iot
{"id":004, node id
"so":0.81, ความชื้นในดิน
"ra":false, เซนเซอร์วัดน้ำที่ปล่อยจากหัวพ่น
"te":31.4, อุณหภูมิโรงเรือน
"hu":55.2, ความชื้นโรงเรือน
"se":true, สถานะการเชื่อมต่อระหว่างกล่องเซนเซอร์กับกล่องควบคุมหลัก
"st":55, count tick ครั้งที่ส่งค่าของกล่องเซนเซอร์
"ti":1426, count tick ครั้งที่ส่งค่าของกล่องควบคุมหลัก
"op":true} คำสั่งเปิดปิดน้ำล่าสุด
กรณีเมื่อเซนเซอร์ไม่สามารถอ่านค่าได้อย่างถูกต้องจะมีการส่งค่าติดลบขึ้นมาให้
  ความชื้นในดินจะส่งค่า -1
  ความชื้นและอุณหภูมิโรงเรือนจะส่งค่า -999

## Slide 5: MQTT topic
xxx/ack การส่งคำสั่งป้อนกลับเมื่อมีการสั่งงานจากผู้ใช้ ดูในส่วน command
  คำสั่งที่ป้อนให้+OK
xxx/config ค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในโหมดอัตโนมัติ (retain)
  {“min”:30, ค่าความชื้นต่ำสุด
  ”max”:70,”ค่าความชื้นสูงสุด
  opmode”:true โหมดการทำงาน true = automode}
  หมายเหตุformat ต้องตรงตามนี้ {“min”:30,”max”:70,”opmode”:true} ถึงมีการเปลี่ยนค่า
xxx/command
  เปิดน้ำ v1
  ปิดน้ำ v2
  เซตค่าความชื้น ณ อากาศ ma
  เซตค่าความชื้น ณ ดินเปียก mi
  เมื่อส่งค่าไปแล้วเครื่องจะส่งคำว่า Okxx กลับมาที่ topic xxx/config
  qe

## Slide 6
MQTT
SERVER
NB-IOT
001/message
Node id 001 - 010
001/ACK
Node id 001 - 010
001/command
Individual node id 001 only
001/config
Individual node
id 001 only retain
Publish
- 001/message
- 001/ACK
Subscript
- 001/command
- 001/config
Web
Server
001/message
Node id 001 - 010
001/ACK
Node id 001 - 010
001/command
Individual node id 001 only
001/config
Individual node
id 001 only retain
Subscript
- 001/message
- 001/ACK
Publish
- 001/command
- 001/config (Retain)